Техническое задание

(таблица технического соответствия)

Скайлер стоматологический WOODPECKER для снятия зубных отложений, производства  “Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.”, Китай

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию не менее | 12 месяцев |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 2. Общие технические требования |
| 2.1 | Входное напряжение источника питания, В | ~220 - 230 |  |  |
| 2.2 | Частота, Гц | 50 |  |  |
| 2.3 | Напряжение питания основного блок, не более, В | ~24 |  |  |
| 2.4 | Частота колебаний наконечника не менее, кГц | 28 |  |  |
| 2.5 | Давление воды в интервале не менее, бар | 0,1 – 5,0 |  |  |
| 2.6 | Вес основного блока, не более, кг | 0,75 |  |  |
| 2.7 | Вес источника питания, не более, кг | 1,2 |  |  |
| 2.8 | Блок питания | 190мм×125мм×60мм |  |  |
| 2.9 | Педаль | 100 х 62 мм х 36 мм |  |  |
| 2.9 | Резервуар (факультативное использование) | 800 мл |  |  |
| 3.0 | Плавкий предохранитель основного блока | 1.6А/ 250вольт |  |  |
| 3. Функциональные требования |
| 3.1 | Медицинское изделие предназначенное для использования в стоматологической практике для удаления зубного камня | Наличие |  |  |
| 3.2 | Пьезоэлектрический принцип создания ультразвуковых колебаний | Наличие |  |  |
| 3.3 | Кавитационный эффект при работе скайлера для повышения эффективности работы | Наличие |  |  |
| 3.4 | Подключение воды от стоматологической установки или другого источника | Наличие |  |  |
| 3.5 | Регулятор интенсивности ультразвуковых колебаний | Наличие |  |  |
| 3.6 | Регулятор количества подаваемой воды на наконечник | Наличие |  |  |
| 3.7 | Ножная педаль управления скайлером | Наличие |  |  |
| 3.8 | Насадки для скайлера различной формы в количестве не менее | 6 |  |  |
| 3.9 | Специальный ключ для подсоединения насадок к ручке скайлера с контролем момента затяжки | Наличие |  |  |
| 3.10 | Автоматический контроль частоты колебаний при работе | Наличие |  |  |
| 3.11 | Электромагнитный клапан включения подачи воды | Наличие |  |  |
| 3.12 | Легко съемная ручка скайлера | Наличие |  |  |
| 3.13 | Стерилизация ручки скайлера, насадок и ключа в автоклаве при температуре не менее, оС | 132 |  |  |
| 3.14 | Автоклавирование съёмной ручки при давлении МПа | 0.22 |  |  |
| 3.15 | Наконечник легирован титаном | наличие |  |  |
| 3.16 | Керамическое покрытие для предотвращения нагрева | наличие |  |  |
| 3.17 | Кабель имеет оболочку из силиконового геля для его большей подвижности и мягкости | наличие |  |  |
| 3.18 | Электромагнитный вентиль для контроля притока жидкости | наличие |  |  |
| 3.19 | Светодиодная подсветка на наконечнике | наличие |  |  |

Электроодонтотестер состояния пульпы зуба со звуковой и цифровой индикацией  ЭОТ-01 производства  "Аверон", Россия

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3 | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию не менее | 12 месяцев |  |  |
| 2. Общие технические требования |
| 2.1 | Электропитание | Аккумуляторы NiMh типоразмер ААА |  |  |
| 2.2 | Максимальный импульсный ток воздествия мкА | 99 |  |  |
| 2.3 | Длительность нарастания тока от 0 до 10 мкА | 5...55 сек |  |  |
| 2.4 | Длительность нарастания тока от 11 до 99 мкА | 20...130 сек |  |  |
| 2.5 | Количество скоростей нарастания тока (коды С1, ..., С5) | 5 |  |  |
| 2.6 | Габариты электронного блока (Ш×Г×В) мм, не более | 85×80×55 |  |  |
| 2.7 | Вес электронного блока, кг не более | 0,2 |  |  |
| 3. Функциональные требования |
| 3.1 | Медицинское изделие предназначенное для использования в стоматологической практике | Наличие |  |  |
| 3.2 | Режимы тестирования с 5-ю скоростями автоматического нарастания величины тока | Наличие |  |  |
| 3.3 | Контроль состояния цепи протекания тока и диагностика отклонений | Наличие |  |  |
| 3.4 | Крупный цифровой светодиодный индикатор, отображение тока возбуждения непосредственно в мкА | Наличие |  |  |
| 3.5 | Звуковое сопровождение событий, дополняющее визуальный контроль врача за процедурой; | Наличие |  |  |
| 3.6 | Встроенный источник питания с возобновляемым ресурсом на базе 2-х NiMH аккумуляторов типа AAА | Наличие |  |  |
| 3.7 | Индикация уровня заряда аккумуляторов | Наличие |  |  |
| 3.8 | Простая стерилизация легкосъемных электродов | Наличие |  |  |

Апекс-локатор стоматологический DTE, модель  DPEX III, производства “Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.”, Китай

| № пп | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Росстандарта РФ | Наличие |  |  |
| 1.3 | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию не менее | 12 месяцев |  |  |
| 1.4 | Инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом в эксплуатацию | Наличие |  |  |
| 1.5 | Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке | Наличие |  |  |
| 2. Общие технические требования |  |
| 2.1 | Входное напряжение внешнего зарядного устройства | 230 В, 50/60 Гц |  |  |
| 2.2 | Выходное напряжение внешнего зарядного устройства, не более | 6 В постоянного тока |  |  |
| 2.3 | Источник питания – заряжаемая никель-металлогибридная батарея | Наличие |  |  |
| 2.4 | Потребляемая мощность, Вт | 0,5 |  |  |
| 2.5 | Диапазон значений длин канала | 0,5 мм -3 мм |  |  |
| 2.6 | Габаритные размеры, не более | 138х107х77мм |  |  |
| 2.7 | Масса, не более | 385 г |  |  |
| 3. Функциональные требования |  |
| 3.1 | Эндодонтический аппарат для поиска верхушек корней зубов и определения их рабочей длины | Наличие |  |  |
| 3.2 | Отображение проводимых процедур на дисплее | Наличие |  |  |
| 3.3 | Функция тестирования связи для проверки проводов и исправности прибора | Наличие |  |  |
| 3.5 | Звуковая индикация продвижения датчика в канале в виде серии постепенно усиливающихся сигналов | Наличие |  |  |
| 3.6 | Графическое деление апикальной зоны на сегменты в количестве не менее | 10 |  |  |
| 3.9 | Демонстрационный режим для ознакомления с работой прибора и его функциями | Наличие |  |  |

Лампа для светополимеризации LED L, производства “Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.”, Китай

| № пп | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Росстандарта РФ | Наличие |  |  |
| 1.3 | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию не менее | 12 месяцев |  |  |
| 2. Общие технические требования |  |
| 2.1 | Источник света | Светодиод |  |  |
| 2.2 | Мощность излучения, мВт/см2 не менее | 1000 |  |  |
| 2.3 | 4 режима продолжительности полимеризации: 5, 10, 15, 20 сек., и режим мягкого старта (Soft start), | Наличие |  |  |
| 2.4 | Длина волны, нм | 420-480 |  |  |
| 2.5 | Беспроводная рукоятка | Наличие |  |  |
| 2.6 | Габариты, мм не более | 31мм х 34мм х 260 |  |  |
| 2.7 | Масса, не более | 385 г |  |  |
| 3. Функциональные требования |  |
| 3.1 | 3 режима работы: турбо, стандартный и тихий | Наличие |  |  |
| 3.2 | Цифровая индикация времени полимеризации | Наличие |  |  |